# ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 марта 2010 г. N 101-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА

РАБОТ ПО УБОРКЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В целях повышения качества уборки и содержания внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования:

1. Утвердить Технологический регламент выполнения работ по комплексной уборке внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета Алексеева Е.П.

Председатель

Жилищного комитета

Ю.Л.Осипов

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению

Жилищного комитета

от 31.03.2010 N 101-р

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ

И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВХОДЯЩИХ

В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий технологический регламент выполнения работ по комплексной уборке внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования (далее - технологический регламент), определяет перечень технологических операций и видов работ, производимых при комплексной уборке внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования (далее - территории).

1.2. Проведение работ по комплексной уборке территорий осуществляется с учетом:

- Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N 170;

- Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 N 1334;

- ГОСТа Р 51617-2000 "Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия", утвержденного постановлением Госстандарта РФ от 19.06.2000 N 158-ст;

- ГОСТа Р 52301-2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования", утвержденного приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 151-ст;

- Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденных приказом Госстроя РФ от 09.12.1999 N 139;

- Закона Санкт-Петербурга от 24.12.2003 N 793-2 "Об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время на территории Санкт-Петербурга".

## 2. Общие требования к выполнению работ

2.1. Важнейшим условием выполнения работ по уборке территорий является их своевременность и оперативность.

2.2. Выполнение работ по комплексной уборке территорий может осуществляться как ручным, так и механизированным способом.

2.2.1. При ручном способе уборки используется инвентарь в зависимости от периода.

В зимний период используются: метлы, лопаты, движки, ломы.

В летний период используются метлы, лопаты, грабли и дополнительно - шланги для промывки и поливки территорий.

2.2.2. При механизированной уборке территорий с усовершенствованным покрытием используется специальная коммунальная техника различных моделей и модификаций с установленным специальным оборудованием для выполнения работ в зависимости от периодов уборки.

2.2.3. При организации работ по уборке территорий механизированным способом уборку необходимо производить в соответствии с маршрутно-технологическими картами, разработанными для уборки в зимний и летний периоды с учетом:

- уборочной площади обслуживаемых территорий;

- наличия уборочной техники для комплексной уборки в зимний и летний периоды;

- производительности уборочной техники по видам и маркам за маш./смену;

- места размещения производственной базы (места хранения техники);

- времени, затраченного для загрузки противогололедных материалов в зимний период и наполнения емкостей водой в летний период;

- последовательности выполнения работ по подметанию или сдвиганию снега, посыпке противогололедными материалами;

- вынужденных холостых пробегов в связи с препятствиями или особенностями территорий;

- времени начала и окончания работ по уборке территорий.

Маршруты движения техники с пескоразбрасывающими механизмами должны, по возможности, совпадать с маршрутами снегоуборочной техники. Механизированная уборка территорий не производится ранее 7.00 часов утра.

2.2.4. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работам в зимний и летний периоды проводятся организациями, осуществляющими уборку территорий. Результаты подготовки уборочной техники оформляются актами, которые хранятся в течение двух лет.

## 3. Основные требования к содержанию территорий в зимний период

3.1. В период зимней уборки с 16 октября по 15 апреля технология выполнения операций по уборке территорий должна обеспечить безопасное и беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

3.2. Территории с усовершенствованным покрытием очищаются до твердого покрытия.

3.3. Территории с неусовершенствованными покрытиями, в том числе детские игровые и спортивные площадки, убираются полностью под движок, оставляется слой снега для последующего уплотнения.

3.4. Уборка газонных покрытий осуществляется вручную, в том числе обеспечивается подбор мусора. Допускается складирование на газонах снега, собираемого на территориях без повреждений зеленых насаждений и ограждений газонов при складировании снега.

3.5. Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств полностью и тщательно очищаются от снега и льда.

3.6. Элементы малых архитектурных форм и скамейки в целях безопасности граждан поддерживаются в исправном состоянии и очищаются от снега и наледи.

3.7. Контейнерные площадки очищаются от снега до твердого покрытия.

## 4. Рекомендуемая периодичность работ по уборке внутриквартальных и дворовых территорий, входящих в состав земель общего пользования в зимний период с 16 октября по 15 апреля

| N п/п | Вид уборочных работ | Виды территории |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усовершенст- вованное покрытие | Неусовершен- ствованное покрытие | Газоны |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Ручная уборка (количество раз за период) |
| 1. | Подметание свежевыпавшего снега высотой до 2 см | 73 | 73 | - |
| 2. | Подметание свежевыпавшего снега высотой свыше 2 см | Через 1 час в период снегопада | Через 3 часа в период снегопада | - |
| 3. | Подметание территории в дни без снегопадов | 30 | 30 | - |
| 4. | Сдвигание свежевыпавшего снега высотой свыше 2 см (в т.ч. с детских игровых и спортивных площадок) | 20 | 20 | - |
| 5. | Формирование валов и куч | 20 | 20 | - |
| 6. | Подборка после механизированной уборки | 73 | 73 | - |
| 7. | Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега и снежно-ледяных образований | 35 |  | - |
| 8. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 60 | 60 | - |
| 9. | Очистка территории от наледи и льда после посыпки территории смесью песка с хлоридами | 60 | 60 | - |
| 10. | Сдвигание снега и наледи, сброшенных с кровель | 16 | 16 | - |
| 11. | Очистка территории от наледи и льда при наступлении положительных температур наружного воздуха | 10 | 10 | - |
| 12. | Уборка газонов при положительных температурах наружного воздуха |  |  | 10 |
| 13. | Погрузка и вывоз снега | 2 |  |  |
| 14. | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| 15. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 16. | Промывка урн при положительных температурах наружного воздуха | 5 |
|  | 2. Механизированная уборка (количество раз за период) |
| 1. | Подметание свежевыпавшего снега высотой до 2 см | 73 | 73 | - |
| 2. | Подметание свежевыпавшего снега высотой свыше 2 см | Через 1 час в период снегопада | Через 3 часа в период снегопада | - |
| 3. | Сдвигание свежевыпавшего снега высотой свыше 2 см | 20 | 20 | - |
| 4. | Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега и снежно-ледяных образований | 35 | - | - |
| 5. | Подметание территории в дни без снегопада | 30 |  | - |
| 6. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 60 | 60 | - |
| 7. | Формирование валов | 20 | 20 | - |
| 8. | Сдвигание снега и наледи, сброшенных с кровель | 16 | 16 | - |
| 9. | Очистка территории от наледи и льда при наступлении положительных температур наружного воздуха | 10 | 10 |  |
| 10. | Погрузка и вывоз снега | 2 |  |  |

## 5. Основные требования к содержанию территорий в летний период

5.1. В период летней уборки с 16 апреля по 15 октября основной задачей является удаление загрязнений, скапливающихся на территориях.

5.2. Выполнение операций по уборке территорий в летний период обеспечивает снижение пылеобразования и оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду. Важнейшим условием качественного выполнения операций по уборке является их своевременность.

5.3. Территории с усовершенствованным покрытием, включая прилотковые зоны внутриквартальных проездов, промываются и полностью очищаются от песка и всякого вида загрязнений.

5.3.1. После завершения работ по уборке и промывке территорий после зимнего периода засоренность не должна превышать 100 г/кв. м.

5.4. Территории с неусовершенствованными покрытиями, в том числе детские игровые и спортивные площадки, убираются от мусора вручную.

5.5. Газонные покрытия очищаются от опавшей листвы и мусора вручную.

5.6. Выкашивание травы на газонах производится при высоте травяного покрова на газонном покрытии выше 10 см.

5.6.1. Допускается хранение скошенной травы на газонах не более 3 суток.

5.7. На зеленых насаждениях (кустарниках и деревьях) производится вырезка и вырубка сухостоя, прореживание и формовка кроны деревьев и кустарников.

5.8. После завершения работ по уборке газонов от опавшей листвы осуществляется ее погрузка и вывоз.

5.9. Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств полностью и тщательно очищаются от смета, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства, а также в реки, каналы и другие водоемы.

5.10. Элементы малых архитектурных форм, скамейки в целях безопасности поддерживаются в исправном состоянии, окрашиваются по мере необходимости.

5.11. Контейнерные площадки промываются и полностью очищаются от песка и всякого вида загрязнений.

5.12. Урны содержатся чистыми, в исправном состоянии, без дефектов, окрашиваются по мере необходимости.

5.13. Ограждения газонов содержатся в исправном состоянии, без дефектов, окрашиваются по мере необходимости.

5.14. Игровое оборудование на детских игровых и спортивных площадках содержится в исправном состоянии, окрашивается по мере необходимости.

## 6. Рекомендуемая периодичность работ по уборке внутриквартальных и дворовых территорий, входящих в состав земель общего пользования, в летний период с 16 апреля по 15 октября

| N п/п | Вид уборочных работ | Виды территории |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усовершенст- вованное покрытие | Неусовершен- ствованное покрытие | Газоны |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Ручная уборка (количество раз за период) |
| 1. | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками | 105 | - | - |
| 2. | Уборка территорий, детских игровых и спортивных площадок | - | 105 | - |
| 3. | Промывка территории после зимнего периода | 2 | - | - |
| 4. | Погрузка и вывоз смета | 2 | - | - |
| 5. | Поливка территории, газонов и зеленых насаждений | 10 | - | 10 |
| 6. | Подборка после механизированной уборки | 105 | - | - |
| 7. | Уборка газонов | - | - | 105 |
| 8. | Выкашивание газонов, уборка скошенной травы | - | - | 3 |
| 9. | Очистка газонов от опавших листьев | - | - | 3 |
| 10. | Погрузка и вывоз листьев | - | - | 3 |
| 11. | Формовка деревьев и кустарников | - | - | 2 |
| 12. | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| 13. | Мытье территорий контейнерных площадок | 10 |
| 14. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 15. | Промывка урн | 14 |
|  | 2. Механизированная уборка (количество раз за период) |
| 1. | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками | 105 | - | - |
| 2. | Промывка территории после зимнего периода | 2 | - | - |
| 3. | Поливка территории, газонов и зеленых насаждений | 10 | - | 10 |
| 4. | Выкашивание газонов, уборка скошенной травы | - | - | 3 |
| 5. | Погрузка и вывоз смета | 2 | - | - |
| 6. | Погрузка и вывоз листьев | - | - | 3 |
| 7. | Мытье территорий контейнерных площадок | 10 |
| 8. | Промывка урн | 14 |